SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

| BIMETALLILÄMPÖMITTARI | Tuote No 4511666 |
| --- | --- |

Toiminta:

Kahden toisissaan kiinni olevan metallin erilainen

laajeneminen suorassa suhteessa lämpötilan

muutokseen siirtyy akselin välityksellä mittarin

osoittimeen.

Tekniset tiedot:

| Lämpötila-alue: | 0..+120(C |
| --- | --- |
| Asteikkojaotus: | 2/1( |
| Kotelo: | Sinkitty teräs ( 80 mm |
| Suojarengas: | Niklattu teräs lasisuojalla |
| Anturi: | Messinkiä, ( 7 mm, L=63 mm, säätöruuvilla |
| Suojatasku: | Messinkiä, kierre R½” maximipaine 10 bar |
| Asennus: | Hyvän mittaustuloksen saavuttamiseksi koko taskun oltava upotettuna mitattavaan lämpötilaan. |

| D | d | c | e | g | h | i | l | l1 | s | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 70 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 63 | 66 | 21 | R½” |

Osoite	                   Puhelin     	    Telefax	                 E-mail		                      ly-tunnus

Yrityspiha 7				               nieppola@suomenlampomittari.fi     0114365-2

00390 HELSINKI                (09) 477 4560	    (09) 477 45611             www.suomenlampomittari.fi